PORT D’ARS EN RÉ

HORAIRES D’ENTRéES ET DE SORTIES

SEUIL A +3.00 mètres

|  | HAUTEUR D’EAU AU DESSUS DU SEUIL A PLEINE MER | TIRANTS D’EAU |
| --- | --- | --- |
| COEFFICIENTS DE MARÉE | minimum | maximum | 0,90 | 1,20 | 1,60 |
|  |  |  | avant PM | après PM | avant PM | après PM | avant PM | après PM |
| 30 | 1,40 | 1,80 | 3h00 | 3h00 | 1h30 | 2h00 | - | - |
| 40 | 1,50 | 1,90 | 3h00 | 3h00 | 1h45 | 2h30 | 1h00 | 1h30 |
| 50 | 1,80 | 2,30 | 3h00 | 3h00 | 1h30 | 2h30 | 1h00 | 1h30 |
| 60 | 2,10 | 2,60 | 3h00 | 3h00 | 1h45 | 2h45 | 1h15 | 2h00 |
| 70 | 2,20 | 2,80 | 3h15 | 3h00 | 2h15 | 3h30 | 1h45 | 2h45 |
| 80 | 2,50 | 3,00 | 3h15 | 4h00 | 2h00 | 3h30 | 1h30 | 2h45 |
| 90 | 2,80 | 3,40 | 3h15 | 4h00 | 2h30 | 3h30 | 2h00 | 2h45 |
| 100 | 3,10 | 3,50 | 3h30 | 4h15 | 2h30 | 3h45 | 2h15 | 3h15 |

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont variables selon les conditions météorologiques et envasement du chenal d’accès. Contactez la capitainerie VHF canal 9 ou tel :05.46.29.25.10